Załącznik nr 1A do SIWZ

SPECYFIKACJA  REMONTOWA JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ WEGA

###### PRACE  ZWIĄZANE  Z  PRZYJĘCIEM  STATKU  DO  REMONTU

| Lp. | Zakres prac | Cena robocizny (zł) | Cena materiałów (zł) | Razem (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie jednostki do remontu przy nabrzeżu. |  |  |  |
| 2. | Wydokowanie statku (80 BRT). Postój na doku, a po pracach remontowych zwodowanie jednostki (użycie dźwigu wykluczone). Zaślepienie otworów ściekowych przed rozpoczęciem malowania kadłuba, celem zabezpieczenia przed wyciekami olejów za burtę. Zabezpieczenie przetworników hydroakustycznych echosondy wielowiązkowej przed pomalowaniem. UWAGA ! Wykonawca na czas remontu ma zabezpieczony dok/slip, o parametrach technicznych zdolnych do wydokowania remontowanej jednostki. |  |  |  |
| 3. | Zacumowanie, podłączenie trapu i odcumowanie po remoncie. |  |  |  |
| 4. | Zabezpieczenie energii elektrycznej, podłączenie i odłączenie po remoncie (przyjąć 30 kWh na dobę). |  |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie w niezbędny sprzęt p.poż. i BHP. |  |  |  |

###### II. KADŁUB  JEDNOSTKI

| 6. | Wykonanie pomiarów grubości poszycia (część nadwodna i podwodna), grodzi, pokładu głównego, dziobowego, dachu i płetw sterowych. Przyjąć 470 punktów pomiarowych, zagęścić w rejonie pasa zmiennego zanurzenia oraz skrzyń box-coolerów. Wystawienie karty odbioru. Przedstawić do oględzin: KT, PRS i Armator. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Kadłub 160 m2 + nadburcie 16 m2 + pokład dziobowy 20 m2 Umycie wodą słodką pod ciśnieniem. Uzyskanie powierzchni poprzez czyszczenie kadłuba do klasy SA 2 – powierzchnia przygotowana do malowania. Przedstawić do oględzin: KT, PRS i Armator. |  |  |  |
| 8. | 1. Malowanie 100% powierzchni kadłuba, nadburcia, pokładu dziobowego – dwa razy farbą okrętową chromianową, przeciwrdzewną. 2. Malowanie części nadwodnej kadłuba i nadburcia (60 m2 + 16m2) – dwa razy farbą okrętową niebieską RAL 5017. 3. Malowanie pokładu (20m2) – dwa razy farbą okrętową zieloną RAL 6024) z systemem antypoślizgowym. 3. Malowanie dna i burt do linii wodnej (120 m2), – jeden raz farbą przeciwporostową. 4. Malowanie wskaźników zanurzenia, nazwy jednostki, portu macierzystego, linii wodnej – farba okrętowa biała RAL 9003. Przyjąć farby systemu malarskiego HEMPEL. Podczas malowania wymagany nadzór przedstawiciela firmy HEMPEL. Po zakończeniu prac wystawienie protokołu z malowania Przedstawić do oględzin: KT, PRS i Armator. |  |  |  |
| 9. | Pomieszczenie BOXCOOLERÓW – 4 szt., po 0,5 m3 każdy: demontaż i montaż włazów oraz chłodnic. Czyszczenie skrzyń, komór dennych „Boxcoolerów”, chłodnic silników głównych i pomocniczych. Konserwacja zgodnie z technologią. Uzupełnienie uszkodzonych anod (8 szt.) lub wymiana na nowe wg technologii stoczniowej. Przyjąć do wymiany 50%. Demontaż i montaż chłodnic (4 szt.) typu „Boxcooler” K6/38 8P-L=500, płukanie, wykonanie ciśnieniowej próby szczelności, konserwacja zgodnie z technologią. Przyjąć do wymiany 20 % rurek chłodniczych. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 10. | Anody cynkowe 42 szt. (kadłub 80 x 500 – 26 szt., chłodnice skrzyniowe i stery 80 x 250 – 16 szt.) – uzupełnić lub uszkodzone anody wymienić na nowe wg technologii stoczniowej. Do wymiany przyjąć 50 %. Podczas malowania kadłuba wszystkie anody zabezpieczyć. Przed zwodowaniem anody oczyścić. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 11. | Wykonanie przeglądów zaworów: - fi 80 – 2 szt. (zasuwy klinowe denne, kingstonowe) - fi 60 – 8 szt. (zasuwy klinowe. boxcoolerów) - fi 50 – 4 szt. (zawory denne boxcoolerów) - fi 25 – 4 szt. (zawory górne boxcoolerów) - fi 40 – 1 szt. (zawór klimatyzatora) - fi 60 – 2 szt. (zawory burtowe) Zakres prac: wymontowanie zaworów, transport do warsztatu, demontaż i montaż zaworów, dotarcie gniazd i grzybków, sprawdzenie szczelności. Po przeprowadzeniu remontu, montaż na nowych uszczelkach. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wydanie karty pomiarów. Uwaga: W celu dostępu do zaworów, zdemontowanie oraz ponowne zamontowanie odcinków rurociągów o łącznej długości ok. 10 m oraz płyt podłogowych ok. 2 m2. |  |  |  |

III.  UKŁAD  STEROWY

| 12. | Trzony sterowe (2 szt.): - demontaż trzonów sterowych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Zdemontowanie dławic, a po wykonaniu tych prac montowanie z wymianą sznura uszczelniającego. Zdemontowanie pierścieni oporowych, wymontowanie płetw i trzonów. |  |  |  |
| 14. | Wykonanie pomiarów trzonów sterowych i pomiarów opadu trzonów sterowych – 2 szt. (przyjąć prostowanie trzonów sterowych). Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 15. | Legalizacja (polerowanie) koszulek łożyskowych trzonów sterowych (tuleje łożyskowe w piaście górnej) – 4 szt., koszulek łożysk dolnych płetw (tuleje łożyskowe tylnicy) – 2 szt. i pierścieni oporowych – 2 szt. (w zależności od pomiarów – przyjąć do wykonania lub wymiany 8 szt.) Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 16. | Wykonanie pomiarów łożysk i wystawienie kart pomiarów Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 17. | Przeprowadzenie prób szczelności płetw sterowych – 2 szt. Wystawienie kart pomiarów Odbiór prac: PRS, KT i Armator. |  |  |  |
| 18. | Montaż całości, sprawdzenie drożności systemu smarnego oraz zabezpieczenie śrub trzonów sterowych i płetw sterowych. Ustawienie na pozycję 0 i zsynchronizowanie ze wskazaniami wychylenia sterów na mostku. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie kart pomiarów i odbioru. |  |  |  |

IV. ŚRUBY  NAPĘDOWE

| 19. | Śruby napędowe (brąz) D=38 cali – 2 szt. Zdemontowanie śrub, ich oczyszczenie, napawanie ubytków, naprawa uszkodzonych końcówek płatów oszlifowanie i wyważenie statyczne. Wykonanie prac zgodnie z technologią zatwierdzoną w PRS. W zależności od zużycia – przyjąć 30% powierzchni śruby do regeneracji. Spasowanie stożków śrub do stożków wałów, montaż śrub, dobicie i zabezpieczenie nakrętek mocujących śruby. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie kart odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V. WAŁY  ŚRUBOWE

Przegląd całkowity wałów śrubowych PB i LB oraz ich ułożyskowanie przewidziany jest podczas przeglądu pośredniego jednostki pływającej klasy PRS tj. do 06.04.2021r.

| 20. | Wykonanie pomiarów opadu wałów napędowych (2 szt.). Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie kart pomiarów. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# VI. DZIAŁ  POKŁADOWO - MASZYNOWY

| 21. | Zabezpieczenie pokładu przed warunkami atmosferycznymi (rusztowanie/plandeka/nagrzewnice). Demontaż starego pokładu i montaż nowego (45m ²), wykonanego z suchych planek sosnowych kl. 1, o grubości 40 mm, szerokości 100 mm -150mm oraz przygotowanie do spawania wymiana uszkodzonych szpilek. Czyszczenie i malowanie pokładu stalowego farbą okrętową chromianową, przeciwrdzewną dwa razy. Przyjąć do wymiany pokład stalowy: grubość 5 mm przyjąć do wymiany 7m2 i grubość 7 mm przyjąć do wymiany 3m2. Materiał stal okrętowa kat. A. Planki nowego pokładu drewnianego : 1) części wewnętrzną oraz krawędzie boczne planek zaimpregnować jednokrotnie. część nawierzchniową cyklinować, uszczelnić, zakołkować szpilki, zaimpregnować dwukrotnie. Uszczelnienie spoiny pomiędzy plankami pokładu sznurem bawełnianym oraz jednoskładnikowym kitem uszczelniającym, np. SIKAFLEX 11 FC czarny. Uszczelnienie i zakołkowanie szpilek. Przed położeniem poszycia drewnianego wyrównać pokład masą wyrównującą, dobór masy wyrównującej na pokłady otwarte np. MARTONIT MARINE GLUE (dwuskładnikowa chemoutwardzalna masa). Producent masy: DELTA i REWANO Gdynia Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Odbiór pokładu: KT i Armator. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. | Łańcuchy kotwiczne – 2 szt.: Łańcuch = fi 12,5 mm / długość 110 m / ciężar 413 kg. Demontaż i montaż kotwic. Demontaż i montaż łańcuchów. Pomiar ogniw (przyjąć jedno ogniwo co 1 m), przedstawienie do oględzin PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Oczyszczenie i pomalowanie łańcuchów zgodnie z technologią oraz oznaczenie marki. Przy montażu kotwic i łańcuchów, przełożenie przęsła pośredniego i „odwrócenie” łańcuchów oraz wyregulowanie hamulców Lehoffa. Wyrównanie łańcuchów. Wykonanie przeglądów i konserwacji haków odrzutnych oraz stoperów łańcuchowych. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 23. | Szafa klimatyzacji: DAIKIN Model US3GE sprawdzenie szczelności instalacji (ewentualna naprawa i usuniecie nieszczelności układu chłodniczego), wymiana czynnika chłodzącego R-407 lub zamiennik w ilości 2,2 kg. wymiana oleju sprężarki. sprawdzenie szczelności pod ciśnieniem azotem. czyszczenie kratek wentylacyjnych Wymiana kompletu pasków klinowych, łożysk wentylatora i silnika. Wymiana kompletu filtrów i uszczelek. czyszczenie i ozonowanie układu klimatyzacji. Odbiór prac: KT i załoga. |  |  |  |
| 24. | Klimatyzator w sterówce PANASONIC CS-UE12RKE Czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej. Odbiór prac: KT i załoga. |  |  |  |
| 25. | Uzupełnienie i poprawienie izolacji rur wydechowych w pomieszczeniu maszynki sterowej LB i PB za pomocą maty termoizolacyjnej (otuliny termicznej) przyjąć około 5 metrów bieżących. |  |  |  |
| 26. | Usunięcie starych gretingów w pomieszczeniu maszynki sterowej. Wykonanie podstawy nowej podłogi i położenie płyt aluminiowych z blachy ryflowanej powierzchnia około 5 m2. Odbiór prac: PRS, KT i załoga. |  |  |  |
| 27. | Czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie pomieszczenia maszynki sterowej około 35 m2. Raz farbą okrętową chromianową, przeciwrdzewną i raz nawierzchniową. Dobór koloru ścian i sufitu do obecnie zastosowanej farby. Malowanie dna (zęz) farbą odporną na oleje i wody zęzowe. Zabezpieczenie urządzeń przed malowaniem. |  |  |  |
| 28. | Czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie pomieszczenia skrajnika rufowego około 30 m2. Raz farbą okrętową chromianową, przeciwrdzewną i raz nawierzchniową. Dobór koloru ścian i sufitu do obecnie zastosowanej farby Malowanie dna (zęz) farbą odporną na oleje i wody zęzowe. Zabezpieczenie urządzeń przed malowaniem. |  |  |  |
| 29. | Wykonanie i montaż grawerowanych tabliczek – oznaczeń odpowietrzeń – 16 szt. Wg wskazań załogi. |  |  |  |
| 30. | Zamontowanie na stałe regulowanego fotela sondażysty + dobór oryginalnej podstawy z regulacją poziomą i pionową oraz obrotem. Wykonanie podstawy pod fotel z podnóżkiem i montaż na stałe do podłogi. Model fotela: VETUS CHSAILB (ciemnoniebieski) lub model równoważny. |  |  |  |
| 31. | Wymiana fragmentu uszkodzonej odbojnicy gumowej prawa burta L=1,50 m, przekrój 120mm x 130mm. |  |  |  |
| 32. | Wymiana oleju w systemie hydrauliki steru. Olej hydrauliczny HM 46 - 40 litrów. Odbiór prac: KT i załoga. Olej dostarczy Wykonawca. |  |  |  |
| 33. | Hydrauliczny żuraw morski typ: PK 9001 M (0853) producent: Palfinger Marine o SWL 2,40 t. Przegląd, naprawa lub wymiana na nowe zaworów hydraulicznych mechanizmu podnoszenia – 2 szt. Przegląd i ewentualna wymiana popękanych przewodów hydraulicznych. Wymiana oleju hydraulicznego w żurawiu Olej hydrauliczny HM 32 - 200 litrów. Olej dostarczy Wykonawca. Odbiór prac: PRS, KT i załoga |  |  |  |
| 34. | Hydrauliczny żuraw morski typ: PK 9001 M (0853) producent: Palfinger Marine o SWL 2,40 t. Przygotowanie ciężarów i wykonanie próby przeciążeniowej żurawia (przegląd 5-letni), zdawczej dla PRS, w celu uzyskania dozoru stałego PRS. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |

### VII. ZBIORNIKI,  WŁAZY,  POKRYWY,  DRZWI, OKNA

| 35. | W celu uzyskania dostępu do włazów zbiorników, zdemontowanie oraz ponownie zamontowanie ok. 6 m2 płyt podłogowych i odcinków rurociągów, na łącznej długości ok. 10 m. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | Zbiorniki balastowe – 2 szt., o łącznej objętości 4,6 m3 (L i PB po 2,3 m3 każdy): Demontaż włazów, wybranie resztek wody i mułu. Czyszczenie ręczne z luźnej farby i rdzy. Przedstawienie zbiorników do odbioru PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonanie pomiarów grubości (przyjąć po 5 punktów pomiarowych). Konserwacja i malowanie zbiorników zestawem farb epoksydowych, zgodnie z technologią gwarantującą 5-letni okres eksploatacji. Zamontowanie włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności poprzez zalanie wodą. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 37. | Zbiornik wody zęzowej 2 m3: Demontaż włazu, przedstawienie zbiornika do przeglądu PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Wykonanie pomiarów grubości (przyjąć 5 punktów pomiarowych). Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności poprzez zalanie wodą. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 38. | Zbiornik fekaliów 1,25 m3: Demontaż włazu, odpompowanie i wybranie resztek zanieczyszczeń w ilości 0,5 m3. Wyczyszczenie ręczne z luźnej farby i rdzy. Wykonanie pomiarów grubości (przyjąć 5 punktów pomiarowych). Konserwacja i malowanie zgodnie z technologią gwarantującą 5 - letni okres eksploatacji. Przedstawienie zbiornika do przeglądu PRS, KT i załodze. Montaż włazu na nowej uszczelce. Wykonanie próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 39. | Zbiorniki suche – 4 szt.: a) skrajnik dziobowy – 8,71 m3 zbiornik suchy pod pomieszczeniem bytowym – 6,95 m3 pomieszczenie steru strumieniowego – 2,19 m3 skrajnik rufowy – 6 m3 nieczynny zbiornik odolejacza - 0,5 m3 Razem: 23,85 m3: Demontaż włazów, wykonanie pomiarów grubości (przyjąć 5 punktów pomiarowych). przedstawienie zbiorników do odbioru PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 40. | Zbiornik zapasowy paliwa (denny) o pojemności 4,3 m3: Demontaż włazów, wybranie resztek paliwa, czyszczenie zbiornika wewnątrz. Przedstawienie do oględzin PRS, KT i Armatorowi. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. Uwaga! (w przypadku remontu powyżej 100 km od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie odpompowanie, zabezpieczenie i ponowne zatankowanie około 3 000 litrów paliwa) |  |  |  |
| 41. | Zbiorniki rozchodowe paliwa – 2 szt., o łącznej pojemności 1,24 m3: (L i PB po 0,62 m3 każdy) Demontaż włazów, wybranie resztek paliwa, czyszczenie zbiorników wewnątrz. Przedstawienie do oględzin PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Montaż włazów na nowych uszczelkach. Wykonanie próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 42. | Zbiornik przelewowy paliwa o pojemności 0,55 m3 Demontaż włazu, wybranie resztek paliwa, czyszczenie zbiornika wewnątrz. Przedstawienie do oględzin PRS, KT i przedstawicielowi Zamawiającego. Montaż włazu na nowej uszczelce. Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 43. | Zbiornik przelewowy 5 litrów. Wstawienie zaworu przy spuście paliwa podłączenie do zbiornia przelewowego 0,55. Przyjąć 1 metr rury + potrzebne kształtki hydrauliczne. |  |  |  |
| 44. | Zbiornik wody słodkiej o pojemności 0,28 m3: Demontaż włazu, wybranie resztek wody i mułu. Czyszczenie ręczne i umycie zbiornika wewnątrz z nalotów i osadów. Wykonanie pomiarów grubości (przyjąć 5 punktów pomiarowych). Pokrycie powierzchni warstwą ochronną przeznaczoną do zbiorników wody pitnej. Przedstawienie zbiornika do przeglądu PRS, KT i przedstawiciela Zamawiającego. Montaż włazu na nowej uszczelce. Wykonanie ciśnieniowej próby szczelności. Przeprowadzenie chlorowania i płukania zbiornika. Zalanie zbiornika wodą pitną. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 45. | Drzwi: 1. Drzwi boczne sterówki 1650 x 650 –2 szt. 2. Drzwi rufowe sterówki 1650 x 600 mm Włazy zamykane na rygle: 1. Skrajnik rufowy 560 x 560 2. Pomieszczenie zespołu napędów hydraulicznych 1260 x 660 3. Awaryjny właz siłowni 560 x 560 4. Awaryjny właz pomieszczenia załogowego (świetlik) 880 x 680 5. Właz do skrajnika dziobowego, przykręcany na śruby, o wymiarach 750 x 600 Wymiana uszkodzonych uszczelek gumowych, regulacja rygli, ewentualne wyrównanie wysokości rygli do wysokości szczelin w zrębnicy. Wykonanie prób szczelności wodą pod ciśnieniem i przedstawienie do odbioru PRS. Wystawienie kart odbioru. |  |  |  |
| 46. | Dobór i wykonanie na wymiar rolet w prowadnicach, na okna boczne i tylne w sterówce. Przyjąć zakup i montaż 7 szt. |  |  |  |

# VIII. DZIAŁ  MASZYNOWY

2 x silniki główne VOLVO PENTA TAMD122A/273 kW – łączna moc 546 kW

2 x przekładnia TWIN DISC  MG-5111S.C.

2 x agregaty prądotwórcze CUMMINS 4BT 3.9/ 52 kW -  łączna moc 104 KW

| 47. | Przekładnie Twin Disc MG – 5111 – 2 szt. Demontaż przekładni i transport na Warsztat w celu wykonania remontu. Zakres remontu: 1. Przegląd łożysk i ewentualna wymiana. 2. Wymiana uszczelnień. 3. Pomiar luzu kół zębatych za pomocą odcisków z ołowiu. 4. Przegląd sprzęgła Vulkan VKE 4014. Odbiór: PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48. | Ustawienie przekładni 2 szt., na nowych podkładkach stalowych. Ustawienie współosiowości silnik główny – przekładnia wał śrubowy. Przedstawić do odbioru PRS, KT. Wystawienie karty odbioru. UWAGA Wykonawca zobowiązuje się do transportu za pomocą dźwigu przekładni do remontu i po remoncie z nabrzeża do siłowni. |  |  |  |
| 49. | Śruby fundamentowe silników głównych i przekładni redukcyjnych – po montażu silników sprawdzenie stanu śrub i ich naciągu. Ewentualna wymiana śrub (przyjąć 20%). Odbiór prac PRS , KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |

| 50. | Wymiana końcówek wtryskiwaczy, regulacja ciśnienia wtrysku. Przyjąć wymianę 100% końcówek – 12 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51. | Regulacja luzów zaworowych. |  |  |  |
| 52. | Regeneracja turbosprężarek – 2szt. przyjąć wymianę łożysk, uszczelnień, wirników, wałków. |  |  |  |
| 53. | Przeprowadzenie płukania chemicznego systemów chłodzenia. |  |  |  |
| 54. | Sprawdzenie i czyszczenie filtrów wody morskiej. |  |  |  |
| 55. | Przegląd i czyszczenie chłodnic olejowych (silniki i przekładnie), chłodnic wody, chłodnic powietrza i doładowania. Sprawdzenie pod ciśnieniem, naprawa - uszczelnienie przecieków. Wystawienie karty próby ciśnieniowej. Odbiór PRS. |  |  |  |
| 56. | Wymiana anod cynkowych: anody na dennicy chłodnicy wodnej (2 szt.), końcach zbiornika rozprężonego (2 anody), pokrywie chłodnicy powietrza (1 anoda), chłodnicy oleju silnika (2 anody), chłodnicy oleju przekładni (2 anody) |  |  |  |
| 57. | Zawory awaryjnego odcinania paliwa na zbiornikach rozchodowych paliwa fi 40 – 2 szt.: Demontaż i montaż, przegląd i wymiana zużytych części, dotarcie grzybków, sprawdzenie na szczelność, zdanie w działaniu. Odbiór: PRS, KT i Armator. Sprawdzenie w działaniu. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 58. | Agregaty Prądotwórcze CUMMINS 4BT 3.9 – 2 szt.: (przebieg ok. 7900 mh) 1. Sprawdzenie i regulacja wtryskiwaczy Przyjąć wymianę 100% końcówek – 8 szt. 2. Regulacja luzów zaworowych. 3. Sprawdzenie i czyszczenie chłodnicy wodnej i oleju. 4. Sprawdzenie ciśnienia doładowania i stanu turbosprężarek - 2 szt. – czyszczenie z zabrudzeń 5. Sprawdzenie i konserwacja smarem łożyskowania. 6. Sprawdzenie opadu wirnika prądnicy. Odbiór prac: PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 59. | Wymiana oleju i płynów eksploatacyjnych w silnikach, przekładniach, układach, napełnienie instalacji świeżym olejem. Olej do silnika głównego: 100 litrów ELF EVOLUTION 500 TURBO DIESEL 15 W 40 Płyn chłodzący: 200 litrów PETRYGO instalacja i dolewki. Olej przekładniowy: 25 litrów SUPEROL CC SAE 30. Oleje i płyny eksploatacyjne dostarczy Wykonawca. |  |  |  |
| 60. | Czyszczenie i wybranie nieczystości z zęz w siłowni, pomieszczeniu maszynki sterowej i skrajniku rufowym po remoncie. |  |  |  |

IX. DZIAŁ  ELEKTRYCZNY  I  NAWIGACYNY

| 61. | Zabezpieczenia nadprądowe przekaźniki – 6 szt. Typ IMW Kn= 150/5A 10 VA Wymontowanie, transport do warsztatu. Pomiar, regulacja, montaż i zdanie w działaniu. Wystawienie karty pomiarów i karty odbioru. Odbiór: PRS, KT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62. | Sprawdzenie przyrządów pomiarowych: 1) watomierzy - 2 szt. 1) woltomierzy - 5 szt. (w tym 1 cyfrowy) 2) amperomierzy - 8 szt. 3) hercomierze - 3 szt. 4) kilowatomierzy - 2 szt. Wystawienie karty pomiarów i karty odbioru. Odbiór: PRS, KT. |  |  |  |
| 63. | Sprawdzenie nastaw czujników SG PB i SG LB 6 szt. Termostat 91º– temperatura cieczy chłodzącej 2 szt. Termostat 97 º – temperatura cieczy chłodzącej 2 szt. Presostat – ciśnienie oleju smarnego – 2 szt. Odbiór prac PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |
| 64. | Sprawdzenie nastaw zabezpieczeń prądnicy Nr 1 PB i Nr 2 LB U : 22/380V In :98A cos: 0,8 f-50Hz Ppoz: 65KVA sygnalizacja przeciążenia – 6 nastaw wyłącznie obwodów mniej ważnych – 6 nastaw prąd zwarcia - 6 nastaw moc zwrotna - 2 nastawy Wystawienie karty pomiarów i karty odbioru. Odbiór: PRS, KT. |  |  |  |
| 65. | Zakup i montaż wiatromierza Wskaźnik Simrad IS-20 Wind oraz przetwornika wiatromierza IS20 z kablem simnet 20 m. Przeprowadzenie instalacji kablowej wiatromierza od masztu do sterówki oraz zamontowanie wskaźnika w sterówce według wskazań załogi. Odbiór prac: KT i Armator. |  |  |  |
| 66. | Sprawdzenie poprawności działania, naprawa, i regulacja pod względem elektrycznym automatyki układu sterowania. Usunięcie usterki – awaria pompy steru nr 2. |  |  |  |
| 67. | Sprawdzenie systemu synchronizacji agregatów prądotwórczych i ewentualna regulacja. Wystawienie karty odbioru. Odbiór prac PRS i Armator. |  |  |  |
| 68. | Sprawdzenie centralki alarmowej-przeciwpożarowej SCANA SERVOTEKNIKK LBS 804-4R, On 44382, Sn 60540, wymiana baterii podtrzymującej, czyszczenie i konserwacja. Wymiana uszkodzonych czujek temperaturowych – 2 szt.: w siłowni i pomieszczeniu maszynki sterowej. Odbiór prac PRS, KT i Armator. Wystawienie karty odbioru. |  |  |  |

X. PRÓBY  ZDAWCZE

| 69. | Przeprowadzenie prób w ruchu w czasie 6 godzin z udziałem PRS, KT i Armatora. Podczas prób, wykonanie końcowych regulacji i ustawień w zakresie zrealizowanych prac remontowych. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |